Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

ZNAK SPRAWY: ZP.271.7.2017

„Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie.”

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia:

1. CZĘŚĆ DROGOWA

Układ komunikacyjny w planie.

Pas drogowy drogi powiatowej

Zakres układu komunikacyjnego oraz jego ukształtowanie przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego. W ramach zadania przewiduje się budowę zjazdu na drogę wewnętrzną (z ulicy Gowida na Zapałowskiego) o szerokości 5 m. Zjazd został ograniczony wtopionym krawężnikiem betonowym z oporem z jednej strony natomiast z drugiej krawężnikiem wystającym. Na styku nawierzchni zjazdu oraz drogi powiatowej zaprojektowano krawężnik betonowy wtopiony. Dodatkowo zaprojektowano drogę rowerową o szerokości 2m i chodnik o szerokości 1,5m. W związku z tym w ramach projektu należy wykonać podcięcie skarpy. Na całym odcinku skarpa nie będzie miała pochylenia większego niż 1:5. Droga rowerowa oraz chodnik wymusiły przebudowę zjazdów na posesje. Zjazdy ograniczono krawężnikiem z oporem. Droga rowerowa i chodnik ograniczone zostały krawężnikiem betonowym oraz obrzeżem z drugiej strony. Na szerokości 1m od projektowanego krawężnika zaprojektowano frezowanie istniejącej nawierzchni ulicy Gowida na głębokość do 5cm i ułożenie warstwy bitumicznej w celu zlikwidowania uszkodzeń istniejącej ulicy ( spękania nawierzchni ) W ramach zadania planuje się roboty rozbiórkowe istniejących zjazdów, oczyszczenie i wybrukowanie rowu drogowego.

Realizacja powyższego zakresu zostanie wykonana przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach (Zarzad Dróg Powiatowych).

Drogi wewnętrzne osiedlowe

Zakres układu komunikacyjnego oraz jego ukształtowanie przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego. W ramach zadania przewiduje się przebudowę istniejących dróg gminnych wewnętrznych oznaczonych na planie sytuacyjnym w następujący sposób:

·  D-1 ulica Ks. Zapołowskiego

·  D-2 ulica Stolemów

·  D-3 ulica Swiętojańska

·  D-4 ulica Leśna

·  D-5 ulica Leśna

Po przebudowie drogi będą posiadały nawierzchnię o szerokości 5 m z wyjątkiem fragmentu ulicy D-1 oraz ulicy Stolemów. Nawierzchnie każdorazowo zostały ograniczone krawężnikami. W ramach zadania planuje się roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, wycinkę krzewów, zjazdów, oczyszczenie i wybrukowanie rowu drogowego. Wzdłuż niektórych ulic zostały zaprojektowane chodniki z kostki betonowej.

3.2 Układ wysokościowy i roboty ziemne

Układ wysokościowy został dostosowany do rzędnych terenu oraz rzędnych wysokościowych drogi powiatowej oraz dróg wewnętrznych gminnych. Niweleta została tak zaprojektowana aby uwzględnić istniejące urządzenia infrastruktury podziemnej. Prace ziemne zaleca się prowadzić szczególnie starannie, zgodnie z wymogami normy PN-B-06050/99 „Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze” Należy przestrzegać następujących zasad:

·  roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną i geotechniczną:

·  roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie odprowadzenie wód powierzchniowych, opadowych w każdej fazie robót, poza rejon budowy;

·  wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód

pochodzących z opadów oraz przed przemarzaniem gruntów.

·  prace odwodnieniowe należy wykonywać tak żeby nie dopuścić do sufozji drobnych frakcji z odwadnianych warstw, co grozić może ich rozluźnieniem Nie przestrzeganie tych zaleceń może być powodem znacznego obniżenia nośności gruntów zalegających w podłożu gruntowym. Roboty ziemne polegają na wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni powinny posiadać dozór geotechniczny. W przypadku gdy dno koryta wypada w gruntach słabonośnych roboty należy przerwać i skontaktować się z projektantem w celu określenia sposobu wzmocnienia podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz odpowiednio zabezpieczyć wykopy. Wszystkie istotne szczegóły prowadzenia robót ziemnych podaje specyfikacja techniczna a ilości robót ziemnych przedstawiono w wykazach robót.

Odwodnienie

Pas drogowy drogi powiatowej

Odwodnienie zostało zapewnione poprzez projektowany spływ powierzchniowy z powierzchni utwardzonych. Projektowany układ nie zmienia sposobu odwodnienia. Wody opadowe z jezdni trafiały i nadal będą trafiać do rowu drogowego za zjazdem w ulicę Zapałowskiego. W celu zabezpieczenia skarp przed ewentualnym rozmywaniem zaprojektowano umocnienie brukiem. Wody ze skarp skierowane zostały na powierzchnie zielone za chodnikiem.

Drogi wewnętrzne osiedlowe

Odwodnienie zostało zapewnione poprzez projektowany spływ powierzchniowy z powierzchni utwardzonych. Projektowany układ nie zmienia sposobu odwodnienia. Wody opadowe z jezdni trafiały i nadal będą trafiać na istniejący teren. W celu zabezpieczenia skarp przed ewentualnym rozmywaniem zaprojektowano umocnienie brukiem. Wody ze skarp skierowane zostały na powierzchnie zielone za chodnikiem.

3.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego układu drogowego ( zjazd na drogę wewnętrzną ulica Zapałowskiego ) przyjęto kategorię ruchu KR1 przy głębokości przemarzania sięgającej 1m. Identyczne założenia poczynione zostały dla pozostałych projektowanych ulic i dla przebudowywanych zjazdów na posesję.

konstrukcja nawierzchni zjazdu na ulicę ks. Zapałowskiego, ulica D-1

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5

15 cm - grunt stabilizowany cementem C3/4 Mpa

Grunt pod konstrukcją nawierzchni powinien posiadać nośność co najmniej 40Mpa

konstrukcja nawierzchni drogi D-2, D-3, D-4, D-5

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5

15 cm - grunt stabilizowany cementem C3/4 Mpa

Grunt pod konstrukcją nawierzchni powinien posiadać nośność co najmniej 40Mpa

konstrukcja nawierzchni zjazdów na posesję

8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej fazowanej

3 cm - podsypka piaskowo-cementowa

15 cm - podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5

15 cm - grunt stabilizowany cementem C3/4 Mpa

Grunt pod konstrukcją nawierzchni powinien posiadać nośność co najmniej 40Mpa

konstrukcja nawierzchni chodników

8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej fazowanej ( uwaga: jeśli chodnik przylega

do jezdni pas o szerokości 20cm wykonać z kostki barwy czerwonej)

3 cm - podsypka piaskowo-cementowa

15 cm - podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5

15 cm - kruszywo naturalne, pospółka

3.5 Projektowany mur oporowy

Mur należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczna. Jako elementy nośne dobrano prefabrykowane elementy typu L do których na kotwy domurowano lico z kamienia od strony ulicy. Kotwy należy umieszczać w szczelinach dylatacyjnych muru a pręty stalowe zabezpieczyć przed korozją. Od strony skarpy mur należy zasypać gruntem piaszczystym po wcześniejszym wykonaniu izolacji pionowej muru

2. CZĘŚĆ TELETECHNICZNA

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Sieć teletechniczna koliduję z projektowanym układem drogowym i wymaga przełożenia poza pas drogowy.

3. STAN PROJEKTOWANY

Istniejące kable teletechniczne (typu miedzianego) występujące na przedmiotowej inwestycji wymagają nieznacznej korekty trasy poprzez przełożenie istniejących kabli doziemnych w miejsce niekolizyjne (poza nawierzchnie drogową) bez przecinania okablowania. W miejscach skrzyżowania z innym uzbrojeniem należy dobezpieczyć kable rurą osłonową RHDPE 110/6,3. Przebudowywana sieć należy w całości do Orange Polska S.A.

4. Sposób wykonania prac.

Zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli sieci miejscowej.

Kable układać w ziemi na głębokości 0,8m, na podsypce z piasku min 10cm z każdej strony. W połowie wysokości wykopu ułożyć nad kablem pomarańczową i żółtą taśmę ostrzegawczą.

W przypadku uszkodzenia kabla lub zbyt małych zapasów kabel należy przebudować wstawką kablową o parametrach równoważnych a osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą ZN-96 TPS.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw.

Dla przełączenia kabli do 100 par można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki żył np. ETON

23G, ScotchlokTM. Dla połączenia kabli 100 i więcej parowych stosować łączniki żył modułowe 10 parowe nakładane np. firmy 3M MS2 9705-10. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych typu Raychem.

5. Uwagi.

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem, znajdującym się na planszy zbiorczej. Kable w rowach przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez użytkownika oraz służbę geodezyjną. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne, prace prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika. Do budowy należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. Każdorazowo, gdy w projekcie podano nazwę produktu lub nazwę jego producenta, należy przez to rozumieć również inny produkt o parametrach mu odpowiadających.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy i oznaczenie budowy tablicami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2. Roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu obiektów budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca zobowiązany jest do sprowadzenia prawidłowości wytyczeń i zgłoszenia Inspektorowi nadzoru wszelkich błędów, niejasności i odstępstw przed rozpoczęciem robót.

1.3. Roboty ziemne, roboty budowlane : drogowe, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne oraz  roboty wykończeniowe, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu – zgodnie z dokumentacją projektową,

1.4. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej,

1.5. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, w tym związanych z promocją projektu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym wyznaczy trasy objazdowe na czas prowadzenia robót. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców do miejsc zamieszkania.

Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania przejezdności wytyczonego objazdu po drogach gruntowych.

2. Obiekt zlokalizowany jest w m. Sulęczyno

3. Zamawiający zawrze jedną wspólna umowę na cały zakres zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie do 15 października 2017 r. W celu wykonania zadania w terminie Zamawiający będzie regularnie rozliczał Wykonawcę z postępu prac.

Ponadto:

4.1. Zamawiający przewidział w projekcie umowy możliwość odstąpienia od umowy, jeśli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub występuje opóźnienie w postępie robót w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego powyżej 15% oraz możliwość naliczenia kar za niewykonanie harmonogramu w danym miesiącu.

4.2. Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

Roboty w harmonogramie należy tak rozplanować, że:

4.2.1. do 18 września 2017 r. zaawansowanie robót wyniesie co najmniej 50 %, gotowość do odbioru częściowego potwierdzona pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy,

4.2.2. do 30 października 2017 r. nastąpi całkowite zakończenie prac, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, gotowość do odbioru końcowego potwierdzona pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy oraz wpisami do dziennika budowy.

4.3. W przypadku opóźnień w stosunku do harmonogramu lub zagrożenia terminu zakończenia zadania Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

5. Najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 2 egz. (oryginał i kopię)

w szczególności:

5.1. dziennik budowy z wpisami „końcowymi” i oświadczeniami kierownika budowy wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

5.2. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) użytych materiałów, o ile nie zostały przekazane Zamawiającemu na wcześniejszym etapie realizacji robót, z adnotacją, że materiał ten został wbudowany na obiekcie,

5.3. geodezyjny pomiar powykonawczy, potwierdzony podpisem geodety,

5.4. pozytywne protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

5.5. instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i wyposażenie,

5.7. pomiarów końcowych  kabla telekomunikacyjnego ORANGE POLSKA S.A. wraz z odbiorem wykonanych prac przez zarządcę sieci.

Przed rozpoczęciem robót branży telekomunikacyjnej należy uzgodnić termin przełożenia kabla z przedstawicielem ORANGE POLSKA S.A.

6. W ofercie należy podać cenę obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia wynikający z niniejszego opisu oraz dokumentacji, uwzględniając zapisy SIWZ i warunki realizacji określone w projekcie umowy załączonym do SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe w dwóch etapach: a) 50% wysokości wynagrodzenia: po wykonaniu minimum 50% zakresu i dokonaniu odbioru częściowego, b) 50% wysokości wynagrodzenia: po wykonaniu całości i dokonaniu odbioru końcowego.

8. Organizacja, zagospodarowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy jest po stronie Wykonawcy.

9. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w STWiOR. Wykonawca zobowiązany będzie do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.

10. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Do czynności tych zalicza się: wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych, porządkowych, dozór placu budowy.

11. Zamawiające zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Wykonane w ramach niniejszego zamówienia roboty uwzględniają zapewnienie dostępu do obiektów osobom niepełnosprawnym.

12. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej lub STWiOR nazw własnych materiałów, znaków towarowych lub określeń wskazujących producenta lub pochodzenie materiałów Zamawiający informuje, że są to nazwy materiałów popularnych i powszechnie stosowanych w budownictwie, które stanowią jedynie przykład dla Wykonawcy. Nie są one wiążące, należy przyjąć jedynie charakterystyczne dla danego materiału parametry, jako odniesienie do standardu. Wykonawca możne użyć materiały/urządzenia/wyroby równoważne, spełniające wymagania jakościowe i funkcjonalne opisane w dokumentacji. W związku z powyższym Zamawiający nie narzuca użycia materiałów/wyrobów/urządzeń żadnego konkretnego producenta czy dostawcy. Podane nazwy-jeśli występują-służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, będzie zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu równoważne rozwiązania na piśmie do akceptacji (tzw. wniosek materiałowy, w tym dane techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania) w celu należytego wykonania powierzonego zamówienia. Złożony przez Wykonawcę wniosek będzie podlegał ocenie przez inspektora nadzoru oraz projektanta, którzy sporządzą stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zatwierdzeniu materiału lub odrzuceniu z powodu braku równoważności zaproponowanych zamienników. Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe.

13. Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym:

- Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia;

- Drogom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu, niezmieniające ich funkcji użytkowych oraz ich wymiarów;

- Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to,

że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”

14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w dokumentacji projektowo – przedmiarowej stanowiącej załącznik do SIWZ:

1. Projekt wykonawczy – „Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie.” – branża drogowa

2. Projekt wykonawczy – „Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie.” – branża elektryczna

3. Projekt wykonawczy – „Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie.” – branża teletechniczna

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – roboty drogowqe, kanalizacja sanitarna, wodociągi, usuniecie kolizji elektroenergetycznych, przebudowa urzadzeń telekomunikacyjnych, mur oporowy, organizacja ruchu,

5. Specyfikacje techniczne  – „Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie.” – branża elektryczna

6. Specyfikacje techniczne  – „Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie.” – branża teletechniczna

15. Zamawiający załącza przedmiary robót. Przedmiar robót należy traktować tylko i wyłącznie jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty. Przedmiary nie będą uzupełniane ani wyjaśniane. Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki, błędy, nieścisłości w przedmiarach oraz wynikające z tego niedoszacowania ceny na etapie oceny ofert oraz realizacji zamówienia. Przedmiar robót nie będzie brany pod uwagę do ustalania prawidłowości obliczonej ceny oferty, ani do weryfikacji zakresu robót do wykonania. Zakres robót należy wycenić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wynikającego z SIWZ oraz udzielonych wyjaśnień, dokumentacji projektowej i STWiOR załączonych do SIWZ.